Артикул модели	B12-1000

Тип	Блок питания

Электротехнические данные

| Вход | Входное напряжение / Частота | 230В/50Гц |
| --- | --- | --- |
|  | Входная мощность | 21,4Вт |
| Выход | Номинальное выходное напряжение | 12В |
|  | Номинальная выходная сила тока | 1000мА |
|  | Номинальная мощность | 12ВА |
| Сопротивление | Сопротивление изоляции | 100MΩ(при напряжении 500В DC) |
|  | От перегрева | Термопредохранитель: 125℃/2A |
|  | Напряжение пробоя | AC 3750В 50Гц в течение 1 мин или AC 4000В в течение 2 сек |

Технические данные

| Тип сетевой вилки | Евро-вилка |
| --- | --- |
| Первичная обмотка | 1590T/0,13мм |
| Вторичная обмотка | 90T/0,60мм |
| Сердечник | 48x 26мм |
| Размер выходного штекера | 5,5×2,5×12мм |
| Полярность | “минус” в центре |
| Вес | 470гр |
| Размер корпуса | 98 × 68 × 73мм |