Артикул модели	DN500

Тип	Универсальный блок питания

Электротехнические данные

| Вход | Входное напряжение / Частота | 230В~50Гц |
| --- | --- | --- |
|  | Входная мощность | 12Вт |
| Выход | Номинальное выходное напряжение | 3-4,5-6-7,5-9-12В |
|  | Номинальная выходная сила тока | 500мА |
|  | Номинальная мощность | 6ВА |
| Сопротивление | Сопротивление изоляции | 100MΩ(при напряжении 500В DC) |
| Защита | От перегрева | Термопредохранитель: 125℃/2A |
|  | Напряжение пробоя | AC 3750В в течение 1 мин или . AC 4000В в течение 2сек |

Технические данные

| Тип сетевой вилки | Евро-вилка |
| --- | --- |
| Первичная обмотка | 2050T/ 0,11мм |
| Вторичная обмотка | 44T-56T-69T-81T-94T-199T/0,45мм |
| Сердечник | 41x 16мм |
| Размер выходного штекера | 8шт.: 5×2.5 мм 5.5×1.5 мм 5.0×2.1 мм 3.5×1.35 мм 3,5мм 2,5мм 4.0x1.7 мм 2.35x0.75мм |
| Полярность | изменяемая |
| Вес | 258гр |
| Размер корпуса | 82 x 56x 84мм |